MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY ZADAVATELE PRO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

„Zametací vůz pro MSBNF“

| Technický požadavek zadavatele | Vymezení parametru | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| KOMPAKTNÍ ZAMETACÍ STROJ: (uchazeč uvede VÝROBCE A OBCHODNÍ OZNAČENÍ DLE NABÍDKY) |
| samosběrný zametací stroj s hydrostatickým pojezdem a pohonem pracovních funkcí | ANO | (ANO/NE) |
| pohon náprav stroje 4x2 nebo 4x4 | ANO | (ANO/NE) |
| celková legislativní hmotnost | max. 3,5 t | (Hodnota) |
| průjezdná obrysová šířka stroje bez zpětných zrcátek | max. 1300 mm | (Hodnota) |
| průjezdná výška stroje | max. 2100 mm | (Hodnota) |
| přepravní rychlost stroje | min. 45 km/h | (Hodnota) |
| pracovní rychlost stroje plynule ovládaná plynovým pedálem v rozmezí | min. 1-10 km/h | (Hodnota) |
| tempomat pro pracovní rychlost | ANO | (ANO/NE) |
| motor vznětový, PHM motorová nafta | ANO | (ANO/NE) |
| emisní norma platná v ČR pro daný typ stroje | ANO | (ANO/NE) |
| výkon motoru | min. 55 kW | (Hodnota) |
| zdvihový objem motoru | min. 2,5 lit | (Hodnota) |
| řízení pravostranné, kloubové řízení nebo řízení obou náprav v pracovním režimu | ANO | (ANO/NE) |
| posilovače řízení a brzd | ANO | (ANO/NE) |
| kotoučové brzdy | ANO | (ANO/NE) |
| odpružení přadní a zadní nápravy listovými pery a tlumiči | ANO | (ANO/NE) |
| samostatné odpružení kabiny | ANO | (ANO/NE) |
| počet sedadel v kabině | 2 místa | (Hodnota) |
| nastavitelné pneumaticky odpružené sedadlo řidiče | ANO | (ANO/NE) |
| ovládací panel v kabině stroje s barevným monitorem s možností sledování a záznamu (provozní mth, ujetých km, nastavení výkonu, programování a ukládání provozních nastaveních, chybových hlášení atd.) | ANO | (ANO/NE) |
| LCD monitor bezpečnostní kamery pro sledování prostoru za strojem | ANO | (ANO/NE) |
| autorádio | ANO | (ANO/NE) |
| klimatizace, ventilace a vytápění kabiny | ANO | (ANO/NE) |
| pracovní osvětlení na kabině | min. 2 ks | (Hodnota) |
| výstražné osvětlení oranžový maják LED provedení | min. 1 ks | (Hodnota) |
| sání s podtlakovým ventilátorem s plynulou regulací výkonu v kabině | ANO | (ANO/NE) |
| výkon sacího ventilátoru | min. 12.000 m3/h | (Hodnota) |
| sací hubice zavěšená mezi přední a zadní nápravou stroje | ANO | (ANO/NE) |
| centrální sací hadice s průměr | min. 200 mm | (Hodnota) |
| počet zametacích kartáčů | 3 ks | (Hodnota) |
| boční kartáče s možností kopírování nerovností povrchu | ANO | (ANO/NE) |
| čelní kartáč na pracovním rameni s možností nastavení pro práci vpravo a vlevo z kabiny stroje | ANO | (ANO/NE) |
| čelní kartáč na pracovním rameni s možností nastavení pracovního sklonu z kabiny stroje | ANO | (ANO/NE) |
| pracovní záběr stroje | min. 2.500 mm | (Hodnota) |
| otáčky všech kartáčů s plynulou regulací z kabiny stroje | ANO | (ANO/NE) |
| zásobník na smetky s využitelným objem dle EN 15429 | 1,8 m3 | (Hodnota) |
| provedení zásobníku na smetky z nerezové oceli | ANO | (ANO/NE) |
| nouzové hydraulické sklápění zásobníku na smetky | ANO | (ANO/NE) |
| ventil pro vypouštění přebytečné vody ze zásobníku | ANO | (ANO/NE) |
| výstup sání v zásobníku s otěru vzdornou úpravu povrchu, garance opotřebení min. 24 měsíců | ANO | (ANO/NE) |
| přípojka zásobníku pro použití ruční sací hadice | ANO | (ANO/NE) |
| nádrž čisté vody pro zkrápění o objemu | min. 300 lit | (Hodnota) |
| korozi odolné provedení vodní nádrže nerezová ocel nebo plast | ANO | (ANO/NE) |
| recyklační systém vody ze zásobníku smetků do sání | ANO | (ANO/NE) |
| korozi odolné provedení recyklační nádrže nerezová ocel nebo | ANO | (ANO/NE) |
| zkrápění pomocí vodního čerpadla s rozvodem na kartáče, sací hubici, centrální sací hadici | ANO | (ANO/NE) |
| plynulá regulace jednotlivých vodních okruhů ovládaná z kabiny stroje | ANO | (ANO/NE) |
| WAP mycí pistole s hadicí pro čištění stroje výkon | min. 100 bar | (Hodnota) |
| přední a zadní vývody hydraulického okruhu pro připojení pracovních nástaveb a příslušenství zimní údržby | ANO | (ANO/NE) |
| přední upínací deska pro připojení pracovních nástaveb a příslušenství zimní údržby | ANO | (ANO/NE) |
| ruční sací hadice pro sběr smetků dosah délka / ø | min. 4,0 m / 100 mm | (Hodnota) |
| povinná výbava a příslušenství stroje lékárna, výstražný trojúhelník, reflexní vesta, sada žárovek | ANO | (ANO/NE) |
| rezervní kolo plnohodnotné | ANO | (ANO/NE) |
| barva stroje komunální oranžová RAL 2011 | ANO | (ANO/NE) |
| záruka na kompletní stroj 24 měsíců bez omezení mth | ANO | (ANO/NE) |
| dodání technického průkazu stroje | ANO | (ANO/NE) |
| dodání návodu k obsluze a údržbě stroje v ČJ | ANO | (ANO/NE) |
| dodání katalogu ND | ANO | (ANO/NE) |
| uvedení do provozu, zaškolení obsluhy u zadavatele | ANO | (ANO/NE) |

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění vymezeného technického požadavku zadavatele.

Uvedení HODNOTY, kde je požadováno vymezuje upřesnění technického požadavku zadavatele dle nabídky uchazeče.

Neuvedení kladné odpovědi ANO nebo požadované HODNOTY představuje neurčitou nabídku a může vést k vyřazení nabídky z hodnocení.

Zadavatel požaduje pro ověření technických požadavků a funkčních vlastností, doložit v nabídce podrobný technický popis, rozměrové výkresy a obrazovou dokumentaci předmětu nabídky.